Стирание предустановленной и загрузки новой библиотеки модулей TE-ULCD

Для стирания предустановленной в модули TE-ULCD библиотеки и загрузки новой прошивки программы пользователя в МК LPC2478 необходимо  к разъему X7 платы модуля подключить COM-порт с уровнями TTL (например, через преобразователи на микросхемах MAX232 и FT232R) согласно Рис.1 и Таблице 1:

Рис.1 Внешние сигналы при стирании и новой прошивке модулей TE-ULCD

Таблица 1.  Внешние сигналы на разъеме X7 при стирании и новой прошивке программы

| Номер контакта | Наименование сигнала | СОМ-порт Уровни TTL |
| --- | --- | --- |
| 3 | TXD0 | RXD |
| 5 | RXD0 | TXD |
| 7 | P2.10 | RTS |
| 9 | RESET | DTR |
| 10 | GND | GND |

Для работы можно использовать программу Flash Magic http://www.flashmagictool.com/.

Для программирования и отладки через интерфейс JTAG на плату нужно установить разъем X5 и перемычку X4.